## Slide 1
الدكتور هشام عبهري
التحكم باستخدام تقنية أردينو
و ESP32
https://www.arageek.com/tech/arduino-boards

## Slide 2
الدكتور هشام عبهري
https://www.arageek.com/tech/arduino-boards
الجزء الأول
الجزء النظري

## Slide 3
أنواع لوحات الاردوينو
https://www.arageek.com/tech/arduino-boards
الدكتور هشام عبهري

## Slide 4
الدكتور هشام عبهري
دعنا نتفق في البداية أنّ لوحات الاردوينو ليست مجرد لوحة إلكترونية يُمكنك استخدمها لعمل بعض الدوائر الإلكترونية، ولكن الاردوينو مشروع صَنع أكبر مجتمع تقني من المهندسين والمطورين والهواة هدفهم تطوير الأفكار ومشاريع التحكم الآلي بصورة تفاعلية حول العالم، اعتمادًا على أنواع مختلفة من اللوحات الإلكترونية ولكنها تُبرمج بلغة برمجة واحدة ومجانية.

## Slide 5
الدكتور هشام عبهري
لذلك اليوم سنجيب على الكثير من الأسئلة المطروحة حول الاردوينو مثل: لماذا الأردينو هو الخيار الأفضل؟ أنواع لوحات الاردوينو، وكيف تَختار اللوحة الأنسب لمشروعك؟

## Slide 6
الدكتور هشام عبهري
الاردوينو هو لوحة إلكترونية مفتوحة المصدر، قابلة للبرمجة، يمكن لأي شخص صناعتها وبيعها ولكن بشرط، هو عدم استخدام اسم اردوينو عليها لأنّها علامة مسجلة، فعلى سبيل المثال هناك لوحات تحت اسم “Freeduino” و”Netduino” تؤدي عمل الأردوينو بما أنّها مُستنسخة منها.

## Slide 7
الدكتور هشام عبهري
فإذا كنت تريد بديل عن لوحات الاردوينو وبسعر أرخص يُمكنك شراء أحد اللوحات المُستنسخة، ولكني أنصحك بعدم الإقدام على هذه الخطوة لأسباب عديدة منها: هذه اللوحات يظهر عليها بعض الأخطاء في عملية البرمجة، فمن المُمكن أن تقوم بإعادة تشغيل نفسها بعد وقت قصير من عملها بدون سبب يُذكر حتى الآن.

## Slide 8
الدكتور هشام عبهري
لماذا الاردوينو ” Arduino”؟

## Slide 9
الدكتور هشام عبهري
بكل تأكيد الاردوينو ليس هو المتحكم الإلكتروني الوحيد الموجود بالسوق، ولكن هناك العديد من المتحكمات الإلكترونية “Micro-Controllers” المتوفرة في السوق مثل “Parallax”، و “Basic Stamp”، والمنافس الأقوى “Raspberry Pi” وكلها تتميز بإمكانيات قوية ولها القدرة على عمل مشاريع كاملة، وذلك طبعًا حسب احتياجات مشروعك، ولكن ما يُميز الاردوينو التالي:

## Slide 10
الدكتور هشام عبهري
منصة مفتوحة المصدر
Open Source Hardware and Software

## Slide 11
الدكتور هشام عبهري
الاردوينو مَصنوع أساسًا من متحكمات “ ATMEGA8” و ”ATMEGA168″، وكل مخططاتها منشورة تحت ترخيص “Creative Commons”، وهذه أهم ميزة مُقدّمة لمصممي الدوائر الإلكترونية؛ لأنّها تُسهل عليهم تصميم أي شيء يريدونه.

## Slide 12
الدكتور هشام عبهري
أمّا بالنسبة لسوفتوير الاردوينو فهو مكتوب بلغة "++C"، ومتاح للجميع لتحميله وبإمكان المبرمجين التعديل عليه وفق احتياجاتهم.

## Slide 13
الدكتور هشام عبهري
لوحات الاردوينو مُصمّمه لتُناسَب احتياجات الجميع من مهندسين، ومصممين، وأساتذة، وطلاب، وهواة الإلكترونيات التفاعلية حول العالم.
البساطة

## Slide 14
الدكتور هشام عبهري
لوحة الاردوينو أقل ثمنًا مقارنًة بأي منافس لها من نفس النوع فثمن أغلى لوحة لا يتجاوز 20ريال للوحة أردينو أونو و 8ريال للوحة أردينو نانو.
الثمـن

## Slide 15
الدكتور هشام عبهري
التركيب الذاتي” Self-Assembly”
سهل التعامل معه وسهل توصيل الدوائر به، فكما ذكرنا في مقالنا الأول أنّه كان حلًا سهلًا لمشكلة "Micro Controller" وتوصيلاته المُعقّدة!

## Slide 16
الدكتور هشام عبهري
متعدّد المنصات
برنامج الاردوينو له القدرة على العمل مع جميع أنظمة التشغيل المختلفة من
"MS WINDOWS" و "Apple Mac" و " Linux "
بينما أغلب اللوحات الأخرى تَعمل على نظام الويندوز فقط.

## Slide 17
الدكتور هشام عبهري
بيئة برمجية سهلة وبسيطة
البيئة البرمجية ” Programming Environment” مصمّمة لتكون سهلة للمبتدئين وقوية للمحترفين ولغة برمجته " Arduino C " سهلة التعلم.

## Slide 18
الدكتور هشام عبهري
أنواع لوحات الاردوينو
والفروق الأساسية بينهم…!

## Slide 19
الدكتور هشام عبهري
منذ عام 2006 و الاردوينو أصبح أشهر أنواع اللوحات التطويرية الإلكترونية، ومع زيادة الطلب صدرت أنواع متعددة ومختلفة الحجم والوظيفة من لوحات الاردوينو؛ حتى تتيح لأصحاب الأفكار والمشاريع الفرصة لإيجاد اللوحة المناسبة لمشاريعهم، وحتى الآن يوجد أكثر من 20 نوع مختلف من لوحات الأردينو منهم:

## Slide 20
الدكتور هشام عبهري
لوحة أردينو أونو "Arduino Uno"

## Slide 21
الدكتور هشام عبهري
هي اللوحة الأكثر انتشارًا واستخدامًا من بين لوحات الاردوينو الكثيرة، وهي الاختيار الأول بالنسبة للمبتدئين؛ لأنّها سهلة التعلم، تعمل بمتحكم “Atmega 328“، يحتوي هذا النوع على 14 منفذ رقمي (إدخال/ إخراج)، 6 منهم يمكن استخدامهم كمنافذ للتحكم بالتماثل العرضي للنبضة “PWM Outputs”.

## Slide 22
الدكتور هشام عبهري
وأهم ما يميز هذا النوع أنّ شريحة المتحكم “” ليست ثابتة في اللوحة بل مُثبتة على حامل للدائرة المتكاملة ATmega328 “IC”، وهذه الميزة تجعلها الخيار الأفضل للمبتدئين بحيث لو أحرقت الشريحة أثناء العمل على المشروع الخاص بك عن طريق الخطأ، بإمكانك استعادة عملك على اللوحة بمجرد تغييرك شريحة المتحكم “ATmega328” بأخرى نفس الموديل.

## Slide 23
الدكتور هشام عبهري
وأهم ما يميز هذا النوع أنّ شريحة المتحكم “” ليست ثابتة في اللوحة بل مُثبتة على حامل للدائرة المتكاملة ATmega328 “IC”، وهذه الميزة تجعلها الخيار الأفضل للمبتدئين بحيث لو أحرقت الشريحة أثناء العمل على المشروع الخاص بك عن طريق الخطأ، بإمكانك استعادة عملك على اللوحة بمجرد تغييرك شريحة المتحكم “ATmega328” بأخرى نفس الموديل.

## Slide 24
الدكتور هشام عبهري
لوحة أردينو ليوناردو "Arduino Leonardo"

## Slide 25
الدكتور هشام عبهري

## Slide 26
الدكتور هشام عبهري
النوع المُطَور للنوع السابق ويطلق عليها لقب أول لوحة مُطورة من لوحات الاردوينو، فهي تعمل بشريحة متحكم “ATmega32u4″، التي تملك ميزة فريدة وهي احتوائها على منفذ داخلي لليو إس بي “built-in USB communication” مما يزيل حاجتك إلى استخدام معالج ثانوي، وهذه الميزة تسمح للوحة بمجرد توصيلها على جهازك أن تظهر كلوحة مفاتيح وماوس، الذي يجعلها مناسبة بشكل مثالي لبناء تطبيقات مختلفة تُمكنك من التحكم في حاسوبك الشخصي من خلال (الماوس ولوحة المفاتيح وSerial Interface)، كما ستشاهد في الفيديو التالي:

## Slide 27
الدكتور هشام عبهري
لوحة أردينو الاحترافية الصغيرة
"Arduino Pro Mini"

## Slide 28
الدكتور هشام عبهري

## Slide 29
الدكتور هشام عبهري
إذا كنت تبحث عن لوحة أقل سعرًا من لوحة “Arduino Uno”، أو بوردة مشروعك صغيرة الحجم والتوصيلات بها قليلة كمثال: تريد أن تصنع الساعات الذكية أو حذاء ذكي بزرع أجهزة استشعار عن بُعد، فحتمًا لوحة “ Arduino Mini” لابد أن تكون خيارك الأول، فهي صُممت ليتم وضعها بشكل شبه دائم في المشاريع.
Arduino Mini

## Slide 30
الدكتور هشام عبهري
يوجد نوعان منها: نوع يعمل على 3.3 فولت وبسرعة 8MHz، ونوع يعمل على 5 فولت وبسرعة 16MHz، ولكن إذا ألقيت نظرة على الصورة ستلاحظ أنّ اللوحة لا تحتوي على وصلة الـ “USB”، والتي تعتبر مهمة من أجل برمجة اللوحة عن طريق جهازك، ولكن يمكنك برمجتها باستخدام الرؤوس الستة المخصصة لوصلة الـ “FTDI”، أو باستخدام اللوحة المخصصة لبرمجتها من “Sparkfun”.
FTDI

## Slide 31
الدكتور هشام عبهري
وبالرغم من صَغر حجمها مع امتلاكها كل الخصائص الوظيفية لـ “Arduino Uno”، ولكن مشكلتها لا تصلح للمبتدئين؛ لأنّ شريحة المتحكم مُثبتة فيها بتكنولوجيا التثبيت السطحي للعناصر الإلكترونية “ SMT”، لذلك إن حرقت الشريحة فقدت اللوحة نهائيًا.

## Slide 32
الدكتور هشام عبهري
لوحة أردينو نانو "Arduino Nano "

## Slide 33
الدكتور هشام عبهري

## Slide 34
الدكتور هشام عبهري

## Slide 35
الدكتور هشام عبهري
لوحة أردينو ليلي باد LilyPad Arduino

## Slide 36
الدكتور هشام عبهري

## Slide 37
الدكتور هشام عبهري
إذا كنت ترغب في عمل مشروع عن الـ “Wearable Technology”، أو ترغب في عمل دائرة تمكنك من التفاعل مع ملابسك حسب ما تبرمجه، فإنّ هذه اللوحة هي خيارك الأفضل؛ لأنّ هذه النسخة من لوحة الأردينو تُستخدم في المقام الأول مع التكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث أنّها مصممة بطريقة يمكنها التثبيت بسهولة في المنسوجات والأقمشة، وهناك أيضًا أجهزة استشعار ومكونات صُممت خصيصًا لهذه اللوحة ويستخدم لها خيط موصل للكهرباء بدلًا من الأسلاك العادية.

## Slide 38
الدكتور هشام عبهري
فهي تعمل بشريحة متحكم “ATmega168V” أو “ATmega328V” والاثنان يتفقان في نفس الخصائص والمواصفات، لدرجة أنّ الشركة المصنعة للشريحة طرحت لهم نفس ملف الداتا شيت.
وإليك الجدول التالي الذي يحتوي على 21 لوحة من لوحات الأردينو بجميع مواصفاتها، يمكنك الاطلاع عليه لتحديد أي نوع يناسب مشروعك … !

## Slide 39
الدكتور هشام عبهري

## Slide 40
الدكتور هشام عبهري

## Slide 41
الدكتور هشام عبهري

## Slide 42
الدكتور هشام عبهري
تجارب عملية على
لوحة أردينو أونو Arduino UNO

## Slide 43
الدكتور هشام عبهري

## Slide 44
الدكتور هشام عبهري

## Slide 45
الدكتور هشام عبهري

## Slide 46
الدكتور هشام عبهري

## Slide 47
الدكتور هشام عبهري

## Slide 48
الدكتور هشام عبهري

## Slide 49
الدكتور هشام عبهري
مداخل ومخارج لوحة
Arduino UNO

## Slide 50
الدكتور هشام عبهري
مدخل تزويد لوحة Arduino UNO بالطاقة الكهربائية

## Slide 51
الدكتور هشام عبهري
مدخل توصيل لوحة Arduino UNO بالحاسب
بقصد البرمجة

## Slide 52
الدكتور هشام عبهري
مجموعة المداخل والمخارج الرقمية للوحة الأردينو أونو
Arduino UNO

## Slide 53
الدكتور هشام عبهري
14 منفذ ( من 0 وحتى 13) يمكن ان تستخدم كمداخل أو مخارج رقمية
المنافذ 3 و 5 و 6 و 9 و10 و11 المشار اليها بالرمز موجة
تدعم خاصية تعديل عرض النبضة ( PWM) أي
(Pulse Width Modulation)

## Slide 54
الدكتور هشام عبهري
مجموعة الأرضية (القطب السالب) Ground (GND)
للوحة الأردينو أونو Arduino UNO

## Slide 55
الدكتور هشام عبهري
6مداخل تشابهية أو تماثلية ANALOG IN( من A0 وحتى A5) تستخدم كمداخل تشابهية أو تماثلية فقط

## Slide 56
الدكتور هشام عبهري
منافذة الطاقة الكهربائية Power
المنفذ Vin أي الخرج الكهربائي بحسب الدخل الكهربائي الذي يزود لوحة Arduino Uno.
فإذا تم تزويد لوحة Arduino عبر منفذ USB فإن قيمة الخرج الكهربائي سيكون 5 فولت (لأن منافذ USB خرجها دائماً ثابث 5 فولت).
أما إذا تم تزويد لوحة Arduino من خلال منفذ الطاقة الكهربائية من خلال بطارية أو محول كهربائي قيمته X فولت فإن قيمة الخرج من Vin سيكون X فولت أيضاً.

## Slide 57
الدكتور هشام عبهري
مجموعة المداخل والمخارج الرقمية للوحة Arduino UNO

## Slide 58
الدكتور هشام عبهري
تابع منافذة الطاقة الكهربائية Power
منفذين GND يستخدمان كقطب سالب.
منفذ 5V يكون الخرج من هذا المنفذ ثابتاً ومساويا ل 5 فولت مهما كان الدخل الكهربائي للوحة Arduino.
منفذ 3.3V يكون الخرج من هذا المنفذ ثابتاً ومساويا ل 3.3 فولت مهما كان الدخل الكهربائي للوحة Arduino.

## Slide 59
الدكتور هشام عبهري
إعادة تشغيل لوحة Arduino RESET
يمكن إعادة تشغيل لوحة Arduino إما:
باستخدام زر إعادة التشغيل Reset Baton :
باستخدام زر إعادة التشغيل خارجي
تتم برمجته من خلال المنفذ Reset:

## Slide 60
الدكتور هشام عبهري

## Slide 61
الدكتور هشام عبهري
منفذ AREF ... The Uno has 6 analog inputs, labeled A0 through A5, each of which provide 10 bits
of resolution (i.e. 1024 different values). By default they measure from ground to 5 volts, though
is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and the
analogReference() function.
منفذ IOREF IOREF. This pin on the Arduino board provides the voltage reference with which the
microcontroller operates. A properly configured shield can read the IOREF pin voltage and select
the appropriate power source or enable voltage translators on the outputs for working with the
5V or 3.3V.

## Slide 62
الدكتور هشام عبهري

## Slide 63
الدكتور هشام عبهري
هذه القطعة من اشهر قطع الاردينو حيث يلجا الى استخدامها معظم المبتدئين في استخدام الاردينو ماهو الاردينو؟ الاردينو عبارة عن لوحة تطويرية مع بيئة برمجية لمتحكم avr من شركة Atmel وهي مفتوحة المصدر اي يحق لاي شخص ان يقوم بصنعها والاستفادة من اكوادها المصدرية تتم برمجة هذه اللوحة بسهولة فقط نحتاج الى كيبل usb وتحميل البيئة البرمجية Arduino IDE ويوفر موقع اردينو الدعم الكامل للقطعة من مكاتب وشرح للغة المستخدمة في البرمجة ومتجر لبيع القطع ومجتمع يقوم بالاجابة على الاسئلة والمشاكل التي قد تواجهها
تمكنك هذه القطعة من تنفيذ افكارك ومشاريعك باسهل طريق وابسط وسيلة حيث لاتحتاج الى خبرة عميقة بالالكترونيات ولا حتى البرمجة للتعامل مع هذه القطعة بما ان هذه القطعة مفتوحة المصدر قام بتوفير الدعم لها مجموعة كبيرة من الهواة والخبراء من ميزات العمل بالاردينو وجود مكاتب جاهزة تغنيك عن كتابة كود طويل لكتابته تحتاج معرفة كبيرة بتفاصيل عمل المتحكم ماهي لغة اردينو سي ؟هي لغة تعتبر من اسهل لغات برمجة المتحكمات حيث تعتبر مزيج بين لغة سي ولغة بروسسينج (جافا) البروسسينج ايضا لغة مفتوحة المصدر بنية على الجافا في عام 2001 وتستطيع ان تربط الاردينو معها وبرمجته عن طريقها ايضا مع امكانية تصميم برامج تعرض نتائجها وتاثيراتها على شكل بيئة رسومية بفضل البروسسينج ماهي اللغات الي يمكن برمجة الاردينو بها؟يمكن برمجة الاردينو عن طريق عدة لغات اخرى غير الاردينو سي الماتلاب, واللاب فيو,لغة الايمبدد سي بواسطة اتميل ستوديو,حديثا بدات برمجته بلغة سي شارب ,وحتى تستطيع كتابة اكواد بلغة الاسيمبلي في بيئة اردينو ,والاهم يمكن برمجته بلغة العصر التي تمتاز بسهولتها وعلو مستواها وعدد الاشخاص الذين يتقنون البرمجة بها كثير جدا وفي ازدياد لغة بايثون يمتاز الاردينو بوجود عدد كبير من الاغطية التي تركب عليه بسهولة لاداء وظيفة معينة مثل غطاء التحكم بسرعات المحركات او غطاء اتصال الجيل الثاني او غطاء تحديد الموقع عن طريق تقنية ال GPS وغيرها

## Slide 64
الدكتور هشام عبهري
تحتوي القطعة على منافذ رقمية ومنافذ تشابهية ومنافذ الطاقة عدد المنافذ الرقمية هي 14 منفذ مرقمة من 0 الى 13 عدد المنافذ التشابهية هي 6 مسمية من A0 الى A5 منافذ الطاقة تحتوي تجهيز 5 فولت وتجهيز 3.3 فولت ومدخل ادخال طاقة ومنافذ الجهد الارضي ground منفذين يمكن تجهيز القطعة عن طريق الحاسوب من منفذ USB وكذلك من منفذ الشاحن حيث يستقبل منفذ الشاحن جهد من 7 الى 12 فولت ليقوم بتعديله داخليا الى 5 فولت لكن يلاحظ ان منفذ Vin الموجود ضمن منافذ الطاقة غير مربوط على معدل الفولتية لذا يجب ادخال جهد منتظم وقيمته 5 فولت عن طريقه تحتوي لوحة اردينو اونو على 6 منافذ رقمية تدعم خاصية التعديل الرقمي PWM توجد 6 منافذ في وسط اللوحة هذه المنافذ تستخدم لبرمجة الاردينو من مبرمجة خارجية وتسمى ICSP header ويوجد زر في اللوحة يقوم باعادة تشغيل البرنامج المحمل على الاردينو
ناتي الى المواصفات الخاصة بهذه اللوحة ان قطعة اردينو اونو مبنية على متحكم من شركة ATMEL هو ATmega328 لمشاهدة ورقة البيانات الخاصة بهذا المتحكم هنا datasheet الجهد الذي تعمل عليه اللوحة هو 5 فولت التيار الاعظمي الذي من الممكن توفيره من اللوحة هو 250mA اقصى تيار يمكن اخراجه من منفذ هو 40mA عندما يكون جهد الخرج 5 فولت و50mA عندما يكون جهد الخرج 3.3 فولت الذواكر هناك ثلاث انواع من الذواكر في اللوحة 1- ذاكرة فلاش Flash Memory حجمها هو 32kb قد اخذ جزء بسيط منها بحدود 0.5kb لل bootloader وظيفة هذه الذاكرة هي تخزين الكود الذي نقوم بكتابته 2- ذاكرة SRAM هي ذاكرة معطيات مؤقته اي عندما يقوم المعالج باجراء العمليات يحتاج الى ذاكرة يقوم بحفظ فيها النواتج والمتغيرات ويبقي فيها قيم يحتاجها في وقت لاحق من تنفيذ البرنامج ويكون حجمها في اردينو اونو هو 2kb 3-ذاكرة الEEPROM نعلم انه عند انقطاع الكهرباء عن الاردينو فان ذاكرة ال SRAM تقوم بمحو نفسها ولايبقى فيها اي بيانات ولكن قد نحتاج الى تخزين معطيات ومتغيرات نستردها في اي وقت من تنفيذ البرنامج وحسب الحاجة لذا وجب استخدام ذاكرة الEEPROM التي لاتفقد بياناتها حتى عند انقطاع الكهرباء عنها ويبلغ حجمها في اردينو اونو 1kb سرعة عمل المعالج هي 16mhz والهزاز الكرستالي خارجي على اللوحة يحتوي الاردينو اونو على طرف مرجعي لاعلى قيمة قياس للمحول التشابهي الرقمي ADC اسم هذا الطرف هو Aref يدعم الاردينو اونو كل من بروتوكول I2C ,SPI,UART عند تفعيلها تستخدم منافذ محددة وخاصة بها فضلا عن الوظيفة العامة لتلك المنافذ بما ان الاردينو مفتوح المصدر فيحق لاي احد صنعه وبيعه لذا هناك اردينو صيني واردينو ايطالي (بداية تصميم الاردينو كان من فريق ايطالي) وهناك فرق بالسعر بينهم واختلافات شكلية بسيطة كذلك لكن كل منهم هو اردينو كامل لايختلف شيئا عن غيره سعر الاردينو الصيني قد يصل الى 14$ وهذا السعر جدا ممتاز حيث اسعار مبرمجات بعض المتحكمات تكون اعلى من هذا السعر